1. Projektvorstellung „Cajon“

Die Inhalte der vorliegenden Unterrichtseinheit münden allesamt in dem Projekt „Cajon“.

Dieses Projekt möchte vor allem Inhalte aus dem Bereich der Holztechnik zum Thema machen und hat die Vermittlung fachspezifischer Grundfertigkeiten zum Ziel.

Manche Kapitel dieser Handreichung sind bewusst sehr knapp gehalten, da sie klassische, allseits bekannte Themen zum Inhalt haben. Hier wird auf die entsprechenden Kapitel der etablierten Lehrwerke verwiesen.

Der Schwerpunkt dieser Handreichung liegt darauf, cajonspezifische Themeninhalte zu beleuchten.

Bei einer Cajon handelt es sich um ein Percussioninstrument, mit welchem sich Rhythmen spielen lassen. Aufgrund der Vielfalt der unterschiedlichen erzeugbaren Klänge, werden einer Cajon auch die Möglichkeiten eines Mini-Schlagzeuges zugesprochen.

Den Korpus bilden die sechs Seiten der Cajon (spanisch: „Kiste“), gefertigt aus Sperrholzplatten.

Der charakteristische Klang der Snaredrum eines Schlagzeuges wird durch den Einbau eines Schnarrsaitenteppichs ermöglicht. Dieses, auch „snareteppich“ genannte, Bauteil ist entweder im Schlagzeug-Fachhandel zu beziehen oder eröffnet die Möglichkeiten eines Anschlussprojektes aus dem Bereich der Metall-Füge-Technik, da hier vor allem Lötverbindungen eine bedeutsame Rolle zukommt.

Durch die Möglichkeiten des Zuschaltens und der Abhebung des Schnarrsaitenteppichs ergeben sich zwei unterschiedliche Klangmodi.

Zur Erlernung des Cajon-Spieles wird auf die Einsteiger-Werke der Fachliteratur verwiesen – üblicherweise beim Musikalienhändler zu beziehen.

Vorderseite:					           Rückseite (mit  Druckausgleichs- und Schallöffnung):

Explosionszeichnung der Cajon

Zusammenbauzeichnung der Cajon

1. Der Baum

Aufgabe 1:

Benenne die markierten Bestandteile des Baumes und beschreibe deren Funktion.

Stamm, Ast, Frucht, Blatt, Blüte, Wurzel

2. Das Baumfällen

Zu Fällen einen schönen Baum

Brauchts eine halbe Stunde kaum

Zu Wachsen bis man ihn bewundert

Braucht er – bedenke – ein Jahrhundert

(Eugen Roth)

Aufgabe 2:

Ergänze die folgende Tabelle.

Vergleiche die einzelnen Kennwerte. Vervollständige anschließend untenstehende Definition für technischen Fortschritt.

| Art des Fällens | Benötigte Fällzeit pro Baum | Anschaffungskosten Fällgerätschaften | CO2-Emission pro Betriebsstunde |
| --- | --- | --- | --- |
| Axt |  |  |  |
| Motorsäge |  |  |  |
| Vollernter |  |  |  |

Technischer Fortschritt bedeutet… ___________________________________________________________________

3. Arbeitsschutz im Wald

Aufgabe 3:

Beschreibe und benenne Unfallgefahren, vor welchen die einzelnen Schutz-kleidungsstücke den Arbeiter bewahren sollen.

4. Holzspalten: Wirkprinzip des Spaltkeils

Anknüpfende Themen:

- Spaltkeil (Winkelbezeichnungen und -beziehungen, Kräftebeziehungen,…)

5. Holz als Brennstoff

Mögliche Themen:

- Brennwertberechnungen

- CO2-Bilanz, CO2-Emission und Umweltbelastung

6. Das Sägewerk

Aufgabe 4:

Aus einem Baumstamm mit kreisrundem Querschnitt (Ø = 45 cm) sollen auf einer Gattersäge Bretter und Balken herausgesägt werden.

- Ermittle grafisch, wie viele Balken mit quadratischem Querschnitt (Seitenkantenlänge des Balkens: 50 mm) herausgesägt werden können.

- Ermittle rechnerisch, wie viele Balken mit quadratischem Querschnitt (Seitenkantenlänge des Balkens: 80 mm) herausgesägt werden können.

- Berechne den jeweiligen Verschnittanteil in Prozent.

Weiterführende Möglichkeit: unterschiedliche Brett- und Balkenquerschnitte

Detaildarstellung „Gattersägeschnittstelle“

- vc am Beispiel Gattersäge/ Bandsäge

- vf am Beispiel Gattersäge/ Bandsäge

- vf ~ vc

- vc begrenzt durch Schneidstoff

7. Holzarten (Baumkartei einheimischer Hölzer)

| Baum | Blatt | Frucht | Rinde | Holz | Eigen-schaften, Verwen-dung | Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahorn |  |  |  |  |  |  |
| Birnbaum |  |  |  |  |  |  |
| Buche |  |  |  |  |  |  |
| Douglasie |  |  |  |  |  |  |
| Eiche |  |  |  |  |  |  |
| Erle |  |  |  |  |  |  |
| Esche |  |  |  |  |  |  |
| Fichte |  |  |  |  |  |  |
| Kiefer |  |  |  |  |  |  |
| Kirschbaum |  |  |  |  |  |  |
| Linde |  |  |  |  |  |  |
| Nussbaum |  |  |  |  |  |  |
| Pappel |  |  |  |  |  |  |
| Tanne |  |  |  |  |  |  |

8. Brettarten

Ziel dieser Einheit ist, es verschiedene Brettarten – mittels Schülerpräsentationen – kennenzulernen.

Aufgabe 5:

Erstellt in Zweiergruppen eine Kurzpräsentation zu einem bestimmten Bretttypus.

Informiert Euch dazu zunächst über die unterschiedlichen Brettarten und verteilt anschließend die Referatsthemen in eurer Klasse.

Folgende Aspekte sollte das Referat beinhalten:

♦ Bezeichnung

♦ Aufbau

♦ Einsatzgebiete und Grenzen der Verwendbarkeit

♦ Kosten

Mögliche Themen:

Sperrholz

Pressspanplatte

Multiplex

Küchenarbeitsplatte (Beschichtung)

Tischlerplatte

Massivholz

Ggf. stabverleimtes Holz oder Leimholz

# 9. Werkzeuge zur manuellen Holzbearbeitung

Aufgabe 6:

Benenne die folgenden Holzbearbeitungswerkzeuge und beschreibe zusätzlich, wozu das jeweilige Gerät benötigt wird.

| Abbildung des Werkzeuges | Bezeichnung | Beschreibung des Verwendungszweckes |
| --- | --- | --- |

# 10. Bohren – Drehzahlberechnung

# 11. Verbindungstechniken am Beispiel Kleben

Wirkprinzip des stoffschlüssigen Fügens

# 12. Verbindungselement Schraube (kraftschlüssiges Fügen)

Wirkprinzip des kraftschlüssigen Fügens

# 13. Oberflächenveredelung

Ziel ist es, verschiedene Möglichkeiten zur Oberflächenveredelung kennenzulernen. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse soll dann eine Entscheidung zur Oberflächenbehandlung der Cajon gefällt werden.

Die einzelnen Verfahren eignen sich als Themen für Kurzpräsentationen.

Mögliche Themen:

Lackieren

Wachsen

Lasieren

Beizen

Ölen

14. Explosionsansicht

15. Stückliste

16. Einzelteilzeichnungen

17. Zusammenbauzeichnung

18. Arbeitsplan „Cajon“

- Boden und Sitzfläche zusammenbauen

Anzeichnen, anleimen, passgenau zusammenfügen, pressen.

Notizen

- Grundkorpus zusammenfügen

Bohrungen vorbohren, ansenken.

Anschlussflächen verleimen, verschrauben.

Notizen

- Leisten für Schlagplatte anbringen

Passgenau anleimen, anpressen.

Notizen

- Resonanzplatte montieren

Leim auftragen, Resonanzwand ausrichten, verschrauben.

Notizen

- Halterungen für Snare anpassen

Passgenau ausmessen, kennzeichnen, ankleben, anpressen.

Notizen

- Snare vorbereiten und einbauen

Hebel einkleben, Snarebleche verschrauben.

Notizen

- Schlagplatte montieren

Passgenau ausrichten, nur verschrauben. (Resonanz!)

Notizen

- Füße montieren

Ausrichten, leimen, anpressen.

Notizen

19. Grundlehrgang des Cajonspielens

Sitzposition

Durch Anschlagen unterschiedlicher Schlagpunkte lassen sich verschiedene Klänge erzeugen

Beispiel eines eintaktigen Rockrhythmus:

20. Lösungen

| Aufgabe 1 | Lösung |
| --- | --- |
| Gegenuhrzeigersinn, unten rechts beginnend Wurzel, Ast, Frucht, Blatt, Blüte, Stamm |

| Aufgabe 2 | Benötigte Fällzeit pro Baum | Anschaffungskosten Fällgerätschaften | CO2-Emission pro Betriebsstunde |
| --- | --- | --- | --- |
| Art des Fällens |  |  |  |
| Axt | 1 h | 20 Euro | 0 |
| Motorsäge | 10 min | 200 Euro | ca. 4 kg/h |
| Vollernter | 1 min | 400 000 Euro | ca. 21 kg/h |

Technischer Fortschritt bedeutet durch konstruktive Weiterentwicklungen einen Mehrnutzen zu erzielen. Beispielsweise weniger Zeit zur Fällung eines Baumes zu benötigen.

| Aufgabe 3 | Lösung |
| --- | --- |
| Sicherheitsschuhe = Schutz der Füße vor Herauffallendem Handschuhe = Schutz der Hände und Finger vor Scharfkantigem Visier = Schutz des Gesichtes vor Umherfliegendem Helm = Schutz des Kopfes vor Herabfallendem Ohrenschutz = Vorbeugung vor Gehörschäden Schnittschutzhose = Schutz der Beine im Falle eines Abrutschens der Säge |

| Aufgabe 4 | Lösung |
| --- | --- |
| b) (Mittelachse = Sägeschnitt) AStamm = 1590 cm2 AΣBalken = 1024 cm2 c) Verschnitt = 35,6 % Anmerkung: Als Knobelaufgabe kann noch eine alternative Stammaufteilung mitsamt „prozentualer Ausbeute“ berechnet werden: MittelachseBalken = MittelachseStamm |

| Aufgabe 6 | Lösung |
| --- | --- |
| Hammer = Aufbringung einer impulsartigen Kraft Beil = Spalten von Holzstücken Säge = Sägen von Holz Raspel = Abtragen von Holz Schraubzwinge = Zusammenpressen mehrerer Bauteile Schraubendreher = Drehen von Schrauben Bohrer = Bohren von kreisrunden Löchern |

# Text boxes

Ohrenschutz

Handschutz

Schnittschutzhose

Sicherheitsschuhe

Visier

Helm

Basschlag

Snareschlag

Tip