Mögliche Messwerterfassungssysteme und Sensoren

Computergestützte Messwerterfassung und -auswertung lässt sich mit einer Vielzahl von Messwerterfassungs- und Auswertesystemen durchführen. Die meisten Lehrmittelfirmen bieten solche Systeme an. Messwerterfassungssysteme kann man auch mit Sensoren und entsprechender Hardware aus dem Elektronikfachmarkt selbst zusammenstellen.

Im Folgenden werden Messwerterfassungs- und Auswertesysteme einschließlich Sensoren verschiedener Firmen zusammengestellt, mit denen die beschriebene Einführung in die Arbeit mit diesen Systemen durchgeführt werden kann. Die beschriebenen Versuche wurden mit dem Pocket-CASSY der Firma LD-Didactic durchgeführt und getestet.

LD-Didactic				www.ld-didactic.de

Messwerterfassungssystem:		Pocket-CASSY				524 006

(in Verbindung mit Notebook)

Software:				CASSY-Lab oder CASSY-Lab 2		524 220

bzw. Upgrade		524 220UP

Benötigte Sensoren:

Grundlegend:			UIP-Sensor				524 0621

Lux-Sensor				666 243

Lux-Adapter S				524 0511

In Ergänzung:			Kombi-B-Sonde				524 0381

Ultraschall-Bewegungssensor		524 070

Kombi-Lichtschranke 			337 462

Kombi-Speichenrad 			337 464

Timer-Box 				524 034

Vernier				www.vernier-in-der-Schule.de

Messwerterfassungssystem:		LabQuest				LABQ

(mit oder ohne Notebook)

Ladestation				LQ-CRG

Oder 	LabQuest Mini			LABLQ-MINI

(in Verbindung mit Notebook)

Software:				LoggerPro 3.8.2 oder neuer		LP

Oder	LoggerLite 1.5 oder neuer

Benötigte Sensoren:

Grundlegend:			Spannungssensor			DVP-BTA

Stromsensor 10 A			DCB-PTA

Lichtsensor				LS-BTA

In Ergänzung:			Magnetfeldsensor			MG-BTA

Ultraschall-Bewegungssensor		MD-BTD

Drehbewegungssensor			RMV-BTD

Phywe				www.phywe.de

Messwerterfassungssystem:		Cobra4 Wireless-LInk			12601-00

(in Verbindung mit Notebook)

Cobra4 Wireless Manager 		12600-00

Software:				Measure Cobra4 			14550-61

Benötigte Sensoren:

Grundlegend:			Electricity (Strom und Spannung)	12644-00

Weather (Lichtsensor)			12670-00

In Ergänzung:			Tesla (Magnetfeldsensor)		12652-00

Ultraschall-Bewegungssensor		nicht vorhanden

Timer-Counter		 		12651-00

Gabellichtschranke compact 		11207-20

Adapter für Gabellichtschranke		12651-01

CONATEX				www.conatex.com

Messwerterfassungssystem:		XPlorer GLX				1041001

(mit oder ohne Notebook)

Software:				Data Studio				1041007_PC

Benötigte Sensoren:

Grundlegend:			PASPORT Strom-/Spannungssensor	1041044

PASPORT Hochstromsensor 10 A	1086000

PASPORT Lichtsensor			1077050

In Ergänzung:			PASPORT 2-Axis Magnetic-Field-Sensor	1042406

PASPORT Ultraschall-Bewegungssensor	1041014

PASPORT Dreh- und Bewegungssensor	1041011

Thema 5: 	Entladevorgang eines Kondensators

mit 	Modellbildung

Bezug zum Bildungsplan

2. Physik als theoriegeleitete Erfahrungswissenschaft

a) Die SuS können die naturwissenschaftliche Arbeitsweise Hypothese, Vorhersage, Überprüfung im Experiment, Bewertung, … anwenden und reflektieren.

b) Die SuS können ein Modell erstellen, mit einer geeigneten Software bearbeiten und die berechneten Ergebnisse reflektieren.

4. Spezifisches Methodenrepertoire der Physik

a) Die SuS können Zusammenhänge zwischen physikalischen Größen untersuchen.

b) Die SuS können Experimente unter Anleitung planen, durchführen, auswerten, grafisch veranschaulichen und einfache Fehlerbetrachtungen vornehmen.

c) Die SuS können computerunterstützte Messwerterfassungs- und Auswertungssysteme im Praktikum selbstständig einsetzen.

8. Grundlegenden physikalische Größen

Die SuS können mit weiteren grundlegenden physikalischen Größen umgehen: elektrische Stromstärke, elektrische Spannung, elektrische Ladung, Kapazität.

Unterrichtlicher Zusammenhang

Nachdem die grundlegenden Kenngrößen des Kondensators im Unterricht behandelt wurden, soll zunächst der Entladevorgang eines Kondensators untersucht, interpretiert und anschließend mit einem Modell nachgebildet werden. Die Theorie dazu wird im Unterricht besprochen oder durch angemessene Lektüre erarbeitet.

Problemstellung

In Blitzlichtgeräten werden Kondensatoren aufgeladen und dann beim Auslösen entladen. Dabei stellen sie Energie zur Verfügung, die eine Lampe in Licht umsetzt.

Ziel

Durch eigenes Experimentieren lernen Sie die Besonderheiten beim Entladen eines Kondensators kennen. Sie gewinnen dabei mehr Sicherheit im Experimentieren mit CASSY und lernen außerdem CASSY Lab als Modellbildungssystem zu nutzen.

Aufgabenstellung

Untersuchen Sie den Entladevorgang eines Kondensators und bilden Sie ihn in einem geeigneten Modell nach.

Geräte

1 Kondensator 47 µF (57838)

1 Widerstand 10 kΩ (57707)

1 Umschalter

1 Schüler-Experimentiernetzgerät

1 Stecksystem 
1 Pocket-CASSY (524006) mit USB-Kabel mit 1 UIP-Sensor S (5240621)

1 PC oder Laptop

Durchführung

- Zeit-Spannungs-Kennlinie eines Kondensators

| Bauen Sie eine Schaltung zum Auf- und Entladen eines Kondensators mit einem Umschalter auf. Achten Sie bei Verwendung eines Elektrolytkondensators auf die richtige Polung! Schließen Sie das Messwerterfassungssystem so an, dass Sie die Spannung am Kondensator messen können. |  |
| --- | --- |

- Nehmen Sie in CASSY Lab die notwendigen Einstellungen vor, um die t-U-Kennlinie messen zu können. Die Messung soll automatisch starten, wenn die Spannung am Kondensator beim Entladen 9,0 V erreicht hat. (Tipp: Trigger einstellen!)

- Modellbildung

  - Vorbereitung der Modellbildung

    - Unter Einstellungen  Registerkarte Parameter/Formel/FFT wählen.

    - Folgende neue Größen eingeben:

Kapazität und Widerstand sind Konstanten, die von den verwendeten Geräten abhängen. Sie können während des Versuchsablaufs verändert werden.

| Die Spannung UC(t) = QC(t)/C ist die momentan am Kondensator anliegende Spannung. | Die „Startspannung“ U0 sei die Spannung bei Beginn der Messung des Entladevorganges und kann individuell festgelegt werden. |
| --- | --- |

  - Modellbildung

Die Modellbildung erfolgt durch Eingabe der Differenzialgleichung für die Ladung beim Entladevorgang:

Vorgehen:

    - Neues Modell wählen und Namen für das Modell festlegen.

    - Ladung Q_C definieren.

    - Anfangswert für QC(t = 0 s) eingeben: C*U0/1000000

    - Differenzialgleichung eingeben: (-QC/C*1000000)/(R*1000)

Hinweis: Die Faktoren kommen zustande, da die Kapazität C in µF und der Widerstand in k( eingegeben wurden.

  - Darstellung für Diagramm auswählen

  - Messparameter anzeigen und eingeben

Erneute Durchführung des Versuches:

Mit  oder F9. Die Kurve aus der Modellbildung wird automatisch mitgezeichnet.

Zusatzaufgaben:

Führen Sie den Versuch mit anderen Widerständen oder mit Kondensatoren anderer Kapazität durch. Machen Sie Vorhersagen über den Verlauf der Kennlinien.

Auswertung

- Zeit-Spannungs-Kennlinie des Kondensators und Modellkurve

  - Interpretieren Sie den Verlauf der entstandenen Kennlinien. Finden Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Modell und Realexperiment.

  - Durch Verschieben der jeweiligen Schieberegler für Kapazität, Widerstand und Startspannung kann die Modellbildungskurve der Messkurve angenähert werden. Welche Einflüsse haben Kapazität, Widerstand und Startspannung auf den Entladevorgang?

  - Regeln Sie so, dass Modell und Experiment gut übereinstimmen. Begründen Sie die Abweichungen zwischen Modell und Experiment!

- Halbwertszeit des Kondensators

  - Was versteht man unter der Halbwertszeit des Entladevorgangs?

  - Bestimmen Sie die Halbwertszeit für den von Ihnen verwendeten Kondensator aus dem Experiment!

  - In der Literatur findet man für die Halbwertszeit eines Kondensators folgende Gleichung: TH = R(C ( ln2 ( 0,69 ( R(C. Vergleichen Sie mit dem experimentellen Ergebnis.

- Energie des elektrischen Feldes

  - Der Kondensator ist Speicher von Energie. Wie lässt sich die Energie eines Kondensators berechnen?

  - Ermitteln Sie die im elektrischen Feld des von Ihnen verwendeten Kondensators gespeicherte Energie durch Rechnung!

  - Überprüfen Sie das Ergebnis mit den experimentellen Werten! (Hinweis: Die Software CASSY-Lab ermittelt einen negativen Wert für die Fläche unter der Ursprungsgeraden. Das liegt in der Art der internen Integration und kommt zustande, da die Werte für U und Q beim Entladen abnehmen.)

Versuchsbeispiel:

Aufbau:

# Text boxes

R = 10 k (

U0 = 10 V

C = 47 µF