Berechnung der Wirkungsgrade von Wärmekraftmaschinen

Lösung

|  | Wärmereservoir mit hoher Temperatur | Wärmereservoir mit niederer Temperatur | η |
| --- | --- | --- | --- |
| Stirlingmotor | 100 °C | 30 °C | 19% |
| Stirlingmotor | 100 °C | 20 °C | 21% |
| Stirlingmotor | 80 °C | 30 °C | 14% |
| Stirlingmotor | 800 °C | 30 °C | 72% |

|  | Verbrennungs-temperatur | Abgastemperatur | η |
| --- | --- | --- | --- |
| Ottomotor (Viertakter) | 2000 °C | 900 °C | 48% |
| Ottomotor (Zweitakter) | 2000 °C | 900 °C | 48% |
| Dieselmotor (Viertakter) | 2000 °C | 500 °C | 66% |

|  | Dampftemperatur vorher | Dampftemperatur nachher | η |
| --- | --- | --- | --- |
| Dampfmaschine (James Watt, 1784) | 120 °C | 20 °C | 25% |
| Dampfmaschine (um 1910) | 350 °C | 20 °C | 53% |
| Kohlekraftwerk (Dampfturbine) | 580 °C | 20 °C | 66% |
| Kernkraftwerk (Dampfturbine) | 280 °C | 20 °C | 47% |

|  | Verbrennungs-temperatur | Dampftemperatur nachher | η |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaskraftwerk (Kombination aus Gasturbine und Dampfturbine) | 1600 °C | 20 °C | 84% |