Energieströme durch

Wärmeisolatoren

Durchführung:

- Wähle beim Spannungsmessgerät den Bereich „mV“.

- Verbinde das Thermoelement mit dem Spannungsmessgerät.

- Drücke das Thermoelement mit einem dünnen Kunststoffstab gegen den Wärmeisolator. Ein guter Kontakt ist hierbei wichtig.

- Beende den Messvorgang erst, wenn sich die Anzeige des Spannungsmessgerätes (beinahe) nicht mehr ändert. Diese kann einige Minuten dauern!

- Berechne nun die Stromstärke des Energiestromes, der durch das Thermoelement und den Isolator geflossen ist mithilfe der Beziehung:

.

ist hierbei die Spannung (in V), die du bei deiner vorherigen Messung (siehe 4.) bestimmt hast.

- Das Thermoelement hat eine Fläche von ca. 8,7 cm².

  - Berechne die Energiestromstärke, die durch 1 m² dieses Isolators fließen würde.

  - Berechne die Energiestromstärke, die durch den gesamten Isolator fließt.

Bemerkungen für den Lehrer:

Herleitung der obigen Gleichung aus den im Artikel von K. Rincke: Messung der Entropiestromstärke, PDN-Ph 2/49 Jg 2000, für das Thermoelement TEC 7105 aufgeführten Werten:

Energiestromstärke (Wärmeleistung):

Seebeck-Spannung:

Kombination dieser zwei Gleichungen ergibt: