Lösung Selbstdiagnose

Größen, Symbole, Einheiten, Strom, Antrieb und Widerstand (Seite 1)

| Ich: Kreuze alle richtigen Aussagen an ((). Du: Diskutiere die Ergebnisse mit deinem Partner. Einigt euch auf eine gemeinsame Lösung und tragt diese in (() ein. Wir: Übertrage die richtigen Lösungen von der Power-Point-Folie nach Spalte ((). Überprüft eure Lösungen ((). Falls dir etwas nicht klar ist, melde dich und stelle dazu Fragen. | Ich: Schüler(in) | Du: Diskussion mit Partner | Wir: richtige Lösung |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrischer Strom ist eine Form von Energie. | ( | ( |  |
| Energie strömt niemals alleine. Energie benötigt immer einen Energieträger, d. h., eine zweite physikalische Größe strömt mit Energie. | ( | ( | X |
| Bei mechanischen Vorgängen strömt Energie mit Impuls. | ( | ( | X |
| Bei elektrischen Vorgängen strömt Energie mit Ladung. | ( | ( | X |
| Impuls kann erzeugt und vernichtet werden. | ( | ( |  |
| Ladung ist eine Erhaltungsgröße, d.h., sie kann weder erzeugt noch vernichtet werden. | ( | ( | X |
| Bei Wasserströmen strömt Energie zusammen mit Wasser. | ( | ( | X |
| Der Antrieb für einen Wasserstrom ist der Druck. | ( | ( |  |
| Der Antrieb für einen Ladungsstrom ist die Spannung. | ( | ( | X |
| Spannung ist Potenzialdifferenz. | ( | ( | X |
| Symbol für Ladung: Q | ( | ( | X |
| Einheit der Ladung: 1 Coulomb (1 C) | ( | ( | X |
| Symbol für elektrische Spannung: I | ( | ( |  |
| Symbol für elektrische Stromstärke: U | ( | ( |  |
| Einheit der elektrischen Spannung: 1 Volt (1 V) | ( | ( | X |
| Einheit der elektrischen Stromstärke: 1 Ampere (1 A) | ( | ( | X |
| Einheit des elektrischen Widerstands: 1 Ohm (1 Ω) | ( | ( | X |
| Umso größer die Spannung (Antrieb), die zwischen den Anschlüssen eines Verbrauchers angelegt ist, desto größer ist die elektrische Stromstärke durch den Verbraucher. | ( | ( | X |
| Umso größer der Druckunterschied (Antrieb), der zwischen dem Ein- und Ausgang einer Turbine angelegt ist, desto größer ist die Wasserstromstärke durch die Turbine. | ( | ( | X |
| Umso größer die Spannung (Antrieb), die zwischen den Anschlüssen eines Verbrauchers angelegt ist, desto größer ist die Energiestromstärke, die an den Verbraucher abgegeben wird. | ( | ( | X |
| Umso größer der Druckunterschied (Antrieb), der zwischen dem Ein- und Ausgang einer Turbine angelegt ist, desto größer ist die Energiestromstärke, die an die Turbine abgegeben wird. | ( | ( | X |

Lösung Selbstdiagnose

Größen, Symbole, Einheiten, Strom, Antrieb und Widerstand (Seite 2)

| Ich: Kreuze alle richtigen Aussagen an ((). Du: Diskutiere die Ergebnisse mit deinem Partner. Einigt euch auf eine gemeinsame Lösung und tragt diese in (() ein. Wir: Übertrage die richtigen Lösungen von der Power-Point-Folie nach Spalte ((). Überprüft eure Lösungen ((). Falls dir etwas nicht klar ist, melde dich und stelle dazu Fragen. | Ich: Schüler(in) | Du: Diskussion mit Partner | Wir: richtige Lösung |
| --- | --- | --- | --- |
| Nach einem Lämpchen ist die Stromstärke kleiner als vor dem Lämpchen. | ( | ( |  |
| Fließt Ladung durch ein Lämpchen, dann ist das elektrische Potenzial vor und hinter dem Lämpchen unterschiedliche groß. | ( | ( | X |
| Fließt Wasser durch einen dünnen Wasserschlauch, dann ist die Wasserstromstärke Iw am Anfang des Wasserschlauchs größer als am Ende. | ( | ( |  |
| Fließt Wasser durch einen dünnen Wasserschlauch, dann ist der Druck p am Anfang des Wasserschlauchs größer als am Ende. | ( | ( | X |
| Der elektrische Widerstand R wird mithilfe der Formel R=U/I berechnet. | ( | ( | X |
| Umso dünner der Wasserschlauch, desto kleiner der Wasserwiderstand. | ( | ( |  |
| Der Wasserwiderstand Rw wird mithilfe der Formel Rw=Δp/Iw berechnet. | ( | ( | X |
| Umso länger eine Kupferleitung, desto kleiner ist der elektrische Widerstand. | ( | ( |  |
| Leistung ist eine Abkürzung für Energiestromstärke. | ( | ( | X |
| Die Energiestromstärke P wird mithilfe der Formel P=E/t berechnet. | ( | ( | X |
| Stromstärke gibt immer die Menge an, die innerhalb der Zeit t an einem Ort vorbeifließt, geteilt durch die Zeit t. | ( | ( | X |
| Die Wasserstromstärke Iw wird mithilfe der Formel Iw = Wassermenge (in Liter) / Zeit (in Sekunden) berechnet. | ( | ( | X |
| Die elektrische Stromstärke I wird mithilfe der Formel I = Q/t berechnet. | ( | ( | X |
| Die Impulsstromstärke wird auch Kraft genannt. | ( | ( | X |
| Die Impulsstromstärke F wird mithilfe der Formel F = p/t berechnet. | ( | ( | X |
| Einheit der Kraft: 1 Newton (1 N) | ( | ( | X |
| p ist das Symbol von Impuls und Druck. | ( | ( | X |
| P ist das Symbol der Energiestromstärke. | ( | ( | X |
| Einheit des Impulses: 1 kg∙m/s = 1 Pascal (1 Pa) | ( | ( |  |
| Einheit des Drucks: 1 Huygens (1 Hy) | ( | ( |  |
| Fließt durch ein „Verbraucher“ Ladung mit der Stromstärke I und liegt an diesem Verbraucher die Spannung U an, dann wird an diesen Verbraucher Energie mit der Energiestromstärke P = U∙I abgegeben. | ( | ( | X |
| Einheit der Energie: 1 Watt (1 W) | ( | ( |  |
| Einheit der Energiestromstärke: 1 Joule (1 J) | ( | ( |  |