Es sind drei Widerstände gegeben. Schaltzeichen: 
R1 =     Ω, R2 =     Ω, R3 =      Ω

Aufgabe1:

Zeichne die jeweilige Farbkennzeichnung in die Tabelle.

Suche diese Kennzeichnung auf den gegebenen Widerständen und zeichne den Toleranzring wie auf dem jeweiligen Widerstand angegeben.

Du kannst die Widerstände mit dem Multimeter überprüfen.

Stelle den Messbereich auf einen geeigneten Ω-Bereich.

| R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- |

Aufgabe 2:

Beachte die Hinweise auf dem beiligenden Blatt und fülle die folgende Tabelle aus.

|  | R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nennwert in Ω |  |  |  |
| Toleranz in Prozent |  |  |  |
| Toleranz in Ω |  |  |  |
| Minimalwert in Ω |  |  |  |
| Maximalwert in Ω |  |  |  |

Aufgabe 3:

Zeichne die Pfeile für alle Spannungen (auch jeweils an den Widerständen, also insgesamt vier) und die Stromrichtung  in den Schaltplan ein.

Aufgabe 4:

Baue die Schaltung auf.

Aufgabe 5:

Ergänze das Schaltbild (Schaltplan) um ein Voltmeter an R1.

Aufgabe 6:

Stelle das Voltmeter entsprechend ein.

Messe die Spannungen und trage die Werte in die Tabelle ein.

Übrigens, am einfachsten kann die Spannung direkt an den Krokodilklemmen

abgegriffen werden.

|  | Gemessene Spannung | Summe der Spannungen an R1-R3 |
| --- | --- | --- |
| Batterie |  |  |
| R1 |  |  |
| R2 |  |  |
| R3 |  |  |

Aufgabe 7:

Die Summe der Spannungen an R1-R3 sollte der Batteriespannung entsprechen. Kleine Abweichung ist in Ordnung. Sollte das Ergebnis stark abweichen, sind die Messungen zu wiederholen!

# Text boxes

R3

R2

R1

R