# Lösung Aufgabe 1

- Rges = 10 (

- R3 = 40 (

- oder

# Lösung Aufgabe 2

- Rges = 4 (

- R3 = 30 (

# Lösung Aufgabe 3

- Rges = 2,6 k( = 2600 (

- R3 = 200 k( = 0,2 M(

# Lösung Aufgabe 4

- U1 = 20 V

# Ausführliche Lösung Aufgabe 1

Kehrwert bilden: Rges = 10 (

- Daraus folgt:

Kehrwert bilden: R3 = 40 (

- Kehrwert bilden:

oder   und Kehrwert bilden:

# Ausführliche Lösung Aufgabe 2

Kehrwert bilden: Rges = 4 (

- Daraus folgt:

Kehrwert bilden: R3 = 30 (

- Kehrwert bilden:

oder   und Kehrwert bilden:

# Ausführliche Lösung Aufgabe 3

- = 100 ( + 2 k( + 0,5 k( = 100 ( + 2000 ( + 500 (

Rges = 2600 ( = 2,6 k(

- = 1000000 ( - 500000 ( - 300000 ( 

R3= 200000 ( = 200 k( = 0,2 M(

# Ausführliche Lösung Aufgabe 4

- Die Spannungsteilerregel besagt, dass das Verhältnis der Spannungen gleich dem Verhältnis der Widerstände ist, an denen die Spannungen jeweils abfallen.
U0 fällt an den Widerständen R1 und R2 ab, also an der Summe dieser Widerstände (Reihenschaltung), die Spannung U2 am Widerstand R2. 
Es ergibt sich somit folgende Beziehung:

- Diese Formel muss nach U1 umgestellt werden. Zunächst wird also der Kehrwert gebildet

und dann beide Seiten mit U0 multipliziert.