Problemstellung/Einführung

Zeitreise: Die Schüler haben den Auftrag sich in die Situation einer Familie zu versetzen, für die der Kauf eines neuen Familienautos bevor steht. Bei der Auswahl spielen dabei sowohl Umweltfreundlichkeit des Antriebskonzepts, wie auch Alltagstauglichkeit und Kosten eine wichtige Rolle. Allerdings kommen aufgrund des Preises keine wirklich innovativen Antriebskonzepte in Frage; es soll ein Wagen sein, der vom Hersteller, sozusagen "ab Serie" vertrieben wird. Es soll kein Dieselantrieb sein, da die Fahrleistung pro Jahr bei nur ca. 10000 km liegt und sich somit ein Dieselantrieb aufgrund der hohen Kfz-Steuer nicht lohnen würde.

Bei der Durchschau der in Frage kommenden Fahrzeuge fällt das Augenmerk auf den Opel Zafira, da hier verschiedene Antriebskonzepte ab Werk zur Verfügung stehen. Hier einige Daten:

| Typ | 1,8l Benzin | 1,6l Erdgas (CNG) | 1,8l Autogas (LPG) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aufpreis | - | 3635 Euro | 2195 Euro |
| Leistung | 140 PS | 150 PS | 140 PS |
| Verbrauch | 7,1 l/100 km | 5,1 kg/100 km | 9,9 l/100 km |

Zusatzinformationen

laut Opel (den Schülern an dieser Stelle noch nicht zeigen)

| CO2-Emission | 177 g/km | 139 g/km | 159 g/km |
| --- | --- | --- | --- |

Achtung!

Im Internet zu findende Faktoren zur Umrechnung von Treibstoffmenge in CO2-Ausstoß stimmen nicht mit den nach der ECE Norm R 101 festgelegten Umrechnung überein. Dadurch ergeben sich Abweichungen zwischen den Herstellerangaben und den damit berechneten Werten für den CO2-Ausstoß.

In der Norm sind auch die durchschnittlichen Dichten der Treibstoffe bei 15°C festgelegt:

0,538 kg/L bei Flüssiggas (LPG)

0,654 kg/m3 bei Erdgas

Ebenso wird in der Norm das Wasserstoff-Kohlenstoff-Verhältnis jeweils für die Gemische festgelegt:

Benzin: 1,85	( Hier muss ein hoher Anteil an aromatischen Verbindungen enthalten sein; ein Rechnen für den CO2-Ausstoß mit C8H18 ist damit nicht möglich!

Diesel: 1,86

Flüssiggas (LPG): 2,525	( C3H8: 2,67; C4H10: 2,5 ( Butan-Anteil liegt bei über 80%!

Erdgas: 4,00		( CH4

Was müssen wir wissen, um einschätzen zu können, welcher Antrieb der "beste", der geeignetste ist?

Brainstorming – Ordnen und Vorgehen besprechen (advance organizer)

Ablauf: Stillarbeit (jeder notiert sich Fragen auf Zettel), Sammeln auf Folie, in sinnvolle Reihenfolge bringen, auf Vollständigkeit überprüfen. 
Die Schüler kamen dabei eigenständig auf viele wichtige, zu klärende Fragen, durch geschicktes Nachfragen kann man sie aber auch auf die wichtigsten Fragestellungen bringen:

- Was ist Erdgas, Autogas, Benzin?

- Welche Eigenschaften haben diese Stoffe

- Was entsteht beim Verbrennen?

- Wie gewinnt man diese Stoffe?

- Wie füllt man die Stoffe (an der Tankstelle) ab?

- Wie gefährlich sind diese (Treib-) Stoffe?

- Was kosten diese Treibstoffe pro kg bzw. L bzw. wie hoch sind die Treibstoffkosten pro Kilometer?

- Wie viel Gramm / Kilogramm CO2 werden im Vergleich ausgestoßen?

Die Lehrperson überlegt sich mit der Klasse dann eine sinnvolle Reihenfolge für die Abarbeitung der Fragen.

Hinweis: Es muss jedes Mal zuvor vom Lehrer die Verfügbarkeit des jeweiligen Fahrzeugs überprüft werden. Durch evtl. Modellumstellungen, kann es sein, dass es das Modell so nicht mehr gibt. Aktuell wird z.B. auch der VW Passat mit einem Erdgasantrieb ab Werk ausgestattet und würde sich als weitere Variante anbieten.

Den Themengebieten zugeordnete Schülervorschläge einer Klasse 10 aus dem Schuljahr 2010/11
mit Antworten, die sofort „festgelegt“ wurden

Zu klärende Fragen

Was ist Autogas, Erdgas, Benzin?

Alltagstauglichkeit

Wo wohnt der Fahrer des Autos? 		Konstanz

Wie viele km werden im Jahr gefahren?		10000 km

Wo wird gefahren? (Stadt, Autobahn,…)		gemischt

Wohin in Urlaub?					Italien, Frankreich

Wie gut ist das Tankstellennetz?

Wie anfällig sind die versch. Techniken?

Wie sicher sind die Stoffe? Welche Gefahren gehen von ihnen aus?

Kosten

Was kosten die Treibstoffe?

Wie groß sind die zusätzlichen Kosten für den Erdgas- bzw. Autogasantrieb?

Wie hoch sind die Steuern? (Treibstoff, Kfz)

Wie groß sind die Ressourcen der Treibstoffe noch?

Umweltfreundlichkeit

Wie umweltfreundlich sind die Treibstoffe?

Welche Eigenschaften haben die Stoffe?

Wie gewinnt man die Stoffe?

Wie groß ist der CO2-Ausstoß jeweils?

Wie hoch ist der Treibstoffverbrauch jeweils?

Was entsteht beim Verbrennen?

Wie viel Energie wird für die Produktion des Treibstoffes benötigt?

Wie groß ist der Schadstoffausstoß; gibt es weitere Reaktionen mit der Luft?