# Materialien

| Weißes Blatt Papier/Unterlage Objektträger LowCost-Leitfähigkeitsprüfer Pinzette Stativ mit Muffe und Klemme Voltmeter mit Messleitungen | wässrige Zinkiodidlösung (w = 2 %) im Tropffläschchen kleine Stückchen verschiedener Papiersorten (z.B. Kopier-, Filter-, Schreibpapier…) |
| --- | --- |

Versuchsaufbau

- Legen Sie den Objektträger auf eine weißes Blatt Papier oder eine weiße Unterlage.

- Spannen Sie den Leitfähigkeitsprüfer mit Hilfe von Muffe und Klemme so ein, dass die Enden fest auf dem Objektträger aufliegen.

# Versuch 1: Elektrolyse

- Geben Sie an der Stelle, an welcher der Leitfähigkeitsprüfer aufliegt, 2 Tropfen Zinkiodidlösung auf den Objektträger.

# Versuch 2: Spannungsmessung an der entstandenen galvanischen Zelle

- Betätigen Sie den Druckschalter, um die Batterie abzuklemmen.

- Führen Sie eine Spannungsmessung durch

- Stellen Sie den Wahlschalter am Voltmeter auf „DC“.

- Greifen Sie die Spannung mit Hilfe der Messleitungen ab, indem Sie die Messspitzen an die Schrauben der Lüsterklemmen halten, mit denen die Stegleitung fixiert ist.

# Versuch 3: Überprüfung des Stärkegehalts verschiedener Papiersorten

- Halten Sie mit der Pinzette kleine Papierstückchen verschiedener Papiersorten in den Bereich des Lösungstropfens, in dem Iod entstanden ist.