Bezug: Lehrplaneinheit 8: Elektrochemie / Elektrochemische Stromquellen

Geräte und Chemikalien: Petrischale, Rundfilter, Pinzette, Stativmaterial, Multimeter, Experimentierkabel, Krokodilklemmen, Mikromotor, Messer, Papiertücher.

Kupferblech (rechtwinklig gebogen), Graphitelektrode (evtl. mit Buchse), CuSO4-Lösung (c = 1 mol·L-1) in Spritzflasche, Lithium, Gefäß mit Spiritus-Wasser-Gemisch (1:1) für Li-Abfälle.

Durchführung: [1]

- Legen Sie das rechtwinklig gebogene Kupferblech (1) auf den Boden der Petrischale und verbinden es über eine Krokodilklemme mit einem Kabel.

- Decken Sie das Kupferblech mit einem passend geschnittenen Filterpapier (2) ab.

- Tropfen Sie etwas Kupfersulfat-Lösung auf das Filterpapier.

- Legen Sie mit der Pinzette ein frisch entrindetes, gut abgetrocknetes Stück Lithium (3) auf die mit Kupfersulfat-Lösung befeuchtete Stelle des Filterpapiers.

- Drücken Sie die Graphitelektrode (4) von oben fest auf das Li-Stück und befestigen Sie diese mit einer Klammer am Stativ.

- Verbinden Sie den Graphitstab ebenfalls mit einem Kabel.

- Schließen Sie das Multimeter (5) an, stellen Sie den geeigneten Messbereich ein und lesen Sie die Spannung ab.

- Ersetzen Sie das Multimeter durch den Mikromotor.

Auswertung:

- Ermitteln Sie die Redoxpaare. Formulieren Sie die Reaktionsgleichungen, die in obiger Lithium-Zelle bei Stromentnahme an den Elektroden ablaufen.

- Für industriell gefertigte Lithium-Zellen werden keine wasserhaltigen Elektrolyt-Lösungen eingesetzt, sondern spezielle organische, polare Lösungsmittel wie z. B. Ketone oder Ester.         Begründen Sie den Sachverhalt.

Entsorgung: 	Spülen Sie das Kupferblech gut mit Wasser. 						  Geben Sie das Lithiumstück in das Gefäß mit dem Spiritus-Wasser-Gemisch.

[1] Entnommen aus: Schülerlabor Xplore, BASF 2006, verändert.