Mögliche Messwerterfassungssysteme und Sensoren

Computergestützte Messwerterfassung und -auswertung lässt sich mit einer Vielzahl von Messwerterfassungs- und Auswertesystemen durchführen. Die meisten Lehrmittelfirmen bieten solche Systeme an. Messwerterfassungssysteme kann man auch mit Sensoren und entsprechender Hardware aus dem Elektronikfachmarkt selbst zusammenstellen.

Im Folgenden werden Messwerterfassungs- und Auswertesysteme einschließlich Sensoren verschiedener Firmen zusammengestellt, mit denen die beschriebene Einführung in die Arbeit mit diesen Systemen durchgeführt werden kann. Die beschriebenen Versuche wurden mit dem Pocket-CASSY der Firma LD-Didactic durchgeführt und getestet.

LD-Didactic				www.ld-didactic.de

Messwerterfassungssystem:		Pocket-CASSY				524 006

(in Verbindung mit Notebook)

Software:				CASSY-Lab oder CASSY-Lab 2		524 220

bzw. Upgrade		524 220UP

Benötigte Sensoren:

Grundlegend:			UIP-Sensor				524 0621

Lux-Sensor				666 243

Lux-Adapter S				524 0511

In Ergänzung:			Kombi-B-Sonde				524 0381

Ultraschall-Bewegungssensor		524 070

Kombi-Lichtschranke 			337 462

Kombi-Speichenrad 			337 464

Timer-Box 				524 034

Vernier				www.vernier-in-der-Schule.de

Messwerterfassungssystem:		LabQuest				LABQ

(mit oder ohne Notebook)

Ladestation				LQ-CRG

Oder 	LabQuest Mini				LABLQ-MINI

(in Verbindung mit Notebook)

Software:				LoggerPro 3.8.2 oder neuer		LP

Oder	LoggerLite 1.5 oder neuer

Benötigte Sensoren:

Grundlegend:			Spannungssensor			DVP-BTA

Stromsensor 10 A			DCB-PTA

Lichtsensor				LS-BTA

In Ergänzung:			Magnetfeldsensor			MG-BTA

Ultraschall-Bewegungssensor		MD-BTD

Drehbewegungssensor			RMV-BTD

Phywe				www.phywe.de

Messwerterfassungssystem:		Cobra4 Wireless-LInk			12601-00

(in Verbindung mit Notebook)

Cobra4 Wireless Manager 		12600-00

Software:				Measure Cobra4 			14550-61

Benötigte Sensoren:

Grundlegend:			Electricity (Strom und Spannung)	12644-00

Weather (Lichtsensor)			12670-00

In Ergänzung:			Tesla (Magnetfeldsensor)		12652-00

Ultraschall-Bewegungssensor		nicht vorhanden

Timer-Counter		 		12651-00

Gabellichtschranke compact 		11207-20

Adapter für Gabellichtschranke		12651-01

CONATEX				www.conatex.com

Messwerterfassungssystem:		XPlorer GLX				1041001

(mit oder ohne Notebook)

Software:				Data Studio				1041007_PC

Benötigte Sensoren:

Grundlegend:			PASPORT Strom-/Spannungssensor	1041044

PASPORT Hochstromsensor 10 A	1086000

PASPORT Lichtsensor			1077050

In Ergänzung:			PASPORT 2-Axis Magnetic-Field-Sensor	1042406

PASPORT Ultraschall-Bewegungssensor	1041014

PASPORT Dreh- und Bewegungssensor	1041011

Thema 9: Diode und Widerstand im Wechselstromkreis

Bezug zum Bildungsplan

2. Physik als theoriegeleitete Erfahrungswissenschaft

Die SuS können die naturwissenschaftliche Arbeitsweise Hypothese, Vorhersage, Überprüfung im Experiment, Bewertung, … anwenden und reflektieren.

4. Spezifisches Methodenrepertoire der Physik

a) Die SuS können Zusammenhänge zwischen physikalischen Größen untersuchen.

b) Die SuS können Experimente unter Anleitung planen, durchführen, auswerten, grafisch veranschaulichen und einfache Fehlerbetrachtungen vornehmen.

c) Die SuS können computerunterstützte Messwerterfassungs- und Auswertungssysteme im Praktikum selbstständig einsetzen.

10. Naturerscheinungen und technische Anwendungen

a) Die SuS können weitere Erscheinungen in der Natur und wichtige Geräte funktional beschreiben.

Inhalte:

Informationstechnologie und Elektronik – auch Schaltungen mit elektronischen Bauteilen

8. Grundlegenden physikalische Größen

Die SuS können mit weiteren grundlegenden physikalischen Größen umgehen: elektrische Stromstäre, elektrische Spannung,

Unterrichtlicher Zusammenhang

Einsatz im Praktikum der Kursstufe

Problemstellung

Wie verhalten sich eine Diode und ein elektrischer Widerstand in einem Wechselstromkreis?

Ziel

Sie werden das Verhalten einer Diode und eines Widerstandes im Wechselstromkreis kennenlernen. Dazu werden Sie Vorhersagen aufstellen und diese experimentell überprüfen. Sie festigen Ihre Kenntnisse beim Experimentieren und beim Umgang mit dem Messwerterfassungssystem CASSY.

Aufgabenstellung

Untersuchen Sie das Verhalten einer Diode und eines elektrischen Widerstandes im Wechselstromkreis. Stellen Sie dazu zunächst eine Vorhersage über den zeitlichen Verlauf der elektrischen Spannung am Ohm’schen Widerstand auf. Überprüfen Sie Ihre Vorhersage im Experiment.

Geräte

Notebook
2 Pocket-CASSY (524 006) mit USB-Kabel
2 UIP-Sensoren S (524 0621)

1 Gleichrichterdiode

1 Ohm’scher Widerstand

1 Frequenzgenerator oder Netzgerät mit sinusförmiger Wechselspannung

Stecksystem, Kabel

Aufbau

| Bauen Sie die Schaltung nach nebenstehendem Schaltplan auf. Schließen Sie das Messwerterfassungssystem so an, dass die am Widerstand anliegende elektrische Spannung U1 sowie die angelegte Wechselspannung U2 gleichzeitig gemessen werden. Wählen Sie die Messparameter geeignet. |  |
| --- | --- |

Vorbetrachtungen

Machen Sie eine Vorhersage über den zeitlichen Verlauf der am elektrischen Widerstand anliegenden Spannung U1 im Vergleich zur angelegten Wechselspannung U2.

Durchführung

Stellen Sie am Funktionsgenerator eine Amplitude von ca. 1 V und eine Frequenz von beispielsweise 100 Hz ein. Starten Sie die Messung.

Auswertung

  - Vergleichen Sie Ihre Vorhersage mit dem Ergebnis des Experimentes. Begründen Sie mögliche Abweichungen.

  - Erklären Sie den Verlauf des erhaltenen Schaubildes.

Versuchsbeispiel

Einstellungen Messparameter:

Diagramm:

# Text boxes

G

~